## Slide 1
PROYECTO
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS
septiembre 12 de 2024

## Slide 4
GESTIÓN INTEGRAL PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
META POMCH | % EJECUCIÓN | INVERSIÓN
94 | 170% | Batería Sanitaria
465 | 62% | STAR Domésticas y agropecuarias
150 | 61% | Módulo clasificación de residuos sólidos
242 | 76 % | Relleno Sanitario Doméstico
418 | 127% | Compostera (Residuos orgánicos y pecuarios), Fosa para pulpa de café y otros módulos.
RESIDUOS SÓLIDOS
Batería Sanitaria
Sistema séptico
Sistema Aguas mieles
AGUAS RESIDUALES
Kit Microorganismos
Punto Domiciliario
Fosa para pulpa de café
Microrelleno

## Slide 5
MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA
19
PUNTOS DE MUESTREO
CAMPAÑAS DE MONITOREO Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO – MICROBIOLÓGICO - HIDROBIOLÓGICO
10
ICA – Parámetros físico-químicos
ICA | CUENCA
ACEPTABLE | Parte alta
ACEPTABLE | Parte media
REGULAR | Parte baja
Tendencia del Índice de Calidad del Agua – ICA

## Slide 6
TENDENCIA DE LOS PARÁMETROS DEL ICA EN LA CUENCA
-Oxígeno Disuelto: Valores con tendencia >6 mg/L, permitiendo el desarrollo de la vida acuática e indicando bajos niveles de materia orgánica y compuestos químicos.
-pH: Comportamiento relativamente constante y neutro, evidenciando un ecosistema acuático equilibrado, optimo para la supervivencia de organismos y cumpliendo con la normatividad Colombiana (Dec. 1076/2015 pH entre 5,0 y 9,0).
-Sólidos Suspendidos Totales: Los valores más altos se registran en época de lluvias intensas y prolongadas (2022), debido a la erosión del suelo por escorrentía superficial y el nivel de la pendiente en la parte alta de la cuenca. En época de sequía valores tienden a estar por debajo del límite de cuantificación del método.
-Conductividad Eléctrica: Valores por debajo de 300 μS/cm, indicando baja concentración de sales disueltas, temperatura adecuada y baja presencia de iones (relacionado con el pH).
-DQO: Su comportamiento es muy similar a los SST, presenta valores muy bajos, en su mayoría por debajo del límite de cuantificación del método, lo que indica baja concentración de materia orgánica, por ende, menor contaminación y menor riesgo de eutrofización.
-Nitrógeno Total y Fósforo Total: Se presentan valores relativamente bajos, implicando menor riesgo de alteración de la estructura y función de los ecosistemas acuáticos. Los valores más altos se presentan en épocas de lluvia, probablemente por escorrentía superficial. Gran parte presenta valores por debajo del límite de cuantificación del método y este varía según el laboratorio que lo analizó (NT <0,3, <1, <2, <3, <4, <5) y (PT <0,1, <0,2, <0,05), razón por la cual los intervalos se visualizan con gran variabilidad en las gráficas.
Límite Dec. 1076/2015
Límite Dec. 1076/2015
Todas las acciones desarrolladas durante los 15 años del POMCH del río Las Ceibas han asegurado la calidad y cantidad del agua para todos los Neivanos.

## Slide 7
Sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas
39,07 m3/Año de aguas residuales domésticas tratadas
1.316 m3/Año de aguas mieles del café tratadas
3.560.127 Kg de residuos sólidos dispuestos adecuadamente.
8 años de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua del río Las Ceibas y sus 4 microcuencas.
Capacitaciones :
- Manejo integral de aguas residuales.
- Gestión integral de residuos sólidos.
Sistemas de tratamiento de
aguas mieles.
Sensibilización de la comunidad.
Módulos para clasificación de residuos sólidos.
Gestión integral de residuos sólidos.
Monitoreo a la calidad del agua superficial.
Construcción de baterías sanitarias.
ICA | CUENCA
ACEPTABLE | Parte alta
ACEPTABLE | Parte media
REGULAR | Parte baja

## Slide 8
MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA
19
PUNTOS DE MUESTREO
ICA - Macroinvertebrados
ICA – Parámetros físico-químicos
ASPT (Average Score per Taxón).
ICA | CUENCA
ACEPTABLE | Parte alta
ACEPTABLE | Parte media
REGULAR | Parte baja
Índice de Calidad del Agua – ICA
CAMPAÑAS DE MONITOREO Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO – MICROBIOLÓGICO - HIDROBIOLÓGICO